## Slide 1: Mexatron modullar va robotlarda qoʻllaniladigan informatsion tizimlar va ularning sinflanishi
MAʼRUZA №3
«Mexatron modul va robotlarning informatsion qurilmalari» fani
[Oʻqituvchi F.I.Sh.] · 2026
Notes: Oldingi maʼruzalarda alohida informatsion qurilmalar va axborot tushunchasi koʻrildi. Bugun robot datchiklari tizim sifatida qanday tashkil etilishini, ular qanday sinflanishini va informatsion tizimga qanday talablar qoʻyilishini koʻramiz.

## Slide 2: Maʼruza rejasi
KIRISH
Informatsion tizim tushunchasi va robotdagi vazifalari
Informatsion-oʻlchash kanalining tuzilishi
Oʻlchash jarayoni va datchikning informatsion modeli
Informatsion tizimlarning vazifasi boʻyicha sinflanishi
Datchiklarning fizik va energetik belgilar boʻyicha sinflanishi
Robot informatsion tizimining ierarxik tuzilishi
Informatsion tizimlarga qoʻyiladigan talablar
Maʼruza №3 · Informatsion tizimlar va ularning sinflanishi · 02
Notes: Tayanch iboralar: informatsion tizim, informatsion-oʻlchash kanali, sezgir element, oʻlchash oʻzgartkichi, informatsion model, kinestetik, lokatsion, texnik koʻrish, taktil, navigatsiya tizimlari, generatorli va parametrik datchiklar, energetik sohalar, intellektual datchik, ishlov berish ierarxiyasi.

## Slide 3: Robotning informatsion tizimi
TUSHUNCHA
Robotning ichki holati, ishchi muhit va texnologik jarayon haqidagi axborotni olish, oʻzgartirish, uzatish, qayta ishlash va boshqaruv tizimiga berishni taʼminlovchi texnik va dasturiy vositalar majmuasi.
Datchiklar
Signalga ishlov berish
ARO va interfeyslar
Qayta ishlash algoritmlari
Maʼruza №3 · Informatsion tizimlar va ularning sinflanishi · 03
Notes: Amaliyotda robot alohida datchiklar bilan emas, balki ularning tizimi bilan ishlaydi: bir nechta datchik, ularning signallariga ishlov beruvchi sxemalar, aloqa kanallari va algoritmlar birgalikda robotga kerakli axborotni yetkazadi.

## Slide 4: Informatsion tizimning robotdagi vazifalari
TUSHUNCHA
Qayta aloqa
Yuritmalar holati, tezligi va momentini boshqaruv konturlariga berish
Muhitni idrok etish
Obyektlar, toʻsiqlar va ularning joylashuvi; muhit modeli
Kontakt nazorati
Kontakt kuchlarini oʻlchash va cheklash
Navigatsiya
Mobil robotning fazodagi oʻrni va yoʻnalishi
Diagnostika va xavfsizlik
Nosozliklarni aniqlash, inson yaqinlashganini sezish
Inson bilan muloqot
Operator buyruqlarini qabul qilish, holat haqida axborot berish
Maʼruza №3 · Informatsion tizimlar va ularning sinflanishi · 04
Notes: Birinchi vazifa — qayta aloqa — har qanday robotda mavjud, shuning uchun u ajratib koʻrsatilgan. Qolgan vazifalar robot qanchalik murakkab va avtonom boʻlsa, shunchalik katta ahamiyat kasb etadi.

## Slide 5: Informatsion-oʻlchash kanali
TUZILISH
Intellektual datchiklarda barcha elementlar bitta korpusda, koʻpincha bitta kristallda joylashadi.
Maʼruza №3 · Informatsion tizimlar va ularning sinflanishi · 05
Notes: Sezgir element — kattalik bevosita taʼsir qiladigan element (deformatsiya → qarshilik). Oʻlchash oʻzgartkichi bu oʻzgarishni elektr signaliga aylantiradi; parametrik datchiklarda buning uchun tashqi taʼminot kerak. Signalga ishlov berish — kuchaytirish, filtrlash, chiziqlashtirish. ARO diskretlaydi va kvantlaydi. Interfeys: 0–10 V, 4–20 mA, enkoder A/B/Z impulslari yoki I²C, SPI, CAN, EtherCAT, IO-Link.

## Slide 6: Toʻgʻri va teskari model
INFORMATSION MODEL
TOʻGʻRI MODEL: x MAʼLUM → y ?
y = F(x, z₁, …, zₘ) + ξ
TESKARI MODEL: y OʻLCHANGAN → x ?
x̂ = F⁻¹(y, ẑ₁, …, ẑₘ)
Xatolikni kamaytirishning uch yoʻli
Konstruktiv
Termostatlash, ekranlash, differensial sxemalar
Strukturaviy
Taʼsir etuvchi omillarni qoʻshimcha datchik bilan oʻlchab kompensatsiya qilish
Algoritmik
Oʻrtachalash, filtrlash, datchiklar maʼlumotlarini birlashtirish
Maʼruza №3 · Informatsion tizimlar va ularning sinflanishi · 06
Notes: Toʻgʻri model maʼlum x uchun qanday y olinishini tavsiflaydi. Boshqaruv tizimiga esa teskari masala kerak: oʻlchangan y boʻyicha x ning bahosini topish — bu kalibrlash tavsifi. Masalan, harorat datchigi koʻrsatkichi yordamida tenzodatchik sezgirligining haroratga bogʻliqligi hisobga olinadi — bu strukturaviy usulga misol.

## Slide 7: Vazifasi boʻyicha informatsion tizimlar
SINFLANISH
Tizim | Oʻlchanadigan kattaliklar | Asosiy datchiklar
Kinestetik | Boʻgʻin holati, tezligi, tezlanishi, tok | Enkoder, rezolver, potensiometr, tok datchigi
Lokatsion | Masofa, obyektlar joylashuvi va harakati | Ultratovush, lazer, LiDAR, radar
Texnik koʻrish | Shakl, rang, joylashuv, sahna chuqurligi | Kamera, stereokamera, RGB-D kamera
Taktil va kuch-moment | Kontakt, kuch, moment, sirpanish | Taktil matritsa, kuch-moment datchigi
Navigatsiya | Fazodagi oʻrni, tezligi, yoʻnalishi | IMU, magnitometr, GNSS, odometriya
Diagnostika va xavfsizlik | Harorat, vibratsiya, inson yaqinligi | Harorat, vibratsiya, yaqinlik datchiklari, skanerlar
Inson-robot muloqoti | Ovoz, imo-ishora, boshqaruv qurilmalari | Mikrofon, kamera, joystik, sensorli ekran
Maʼruza №3 · Informatsion tizimlar va ularning sinflanishi · 07
Notes: Bu sinflanish inson sezgi organlari bilan oʻxshashlikka asoslanadi va fanning keyingi mavzulari aynan shu tartibda oʻrganiladi. Sinflanish shartli: bitta datchik bir nechta tizimga xizmat qilishi mumkin. Masalan, kamera texnik koʻrish, vizual odometriya va imo-ishoralarni tanish uchun ishlatiladi.

## Slide 8: Asosiy tizimlarning oʻziga xosligi
SINFLANISH
Kinestetik
«Mushak-boʻgʻin sezgisi»; usiz boshqariladigan harakat yoʻq — I avlod robotlarida ham bor
Lokatsion
Signal yuborib, aks-sado boʻyicha masofani topadi; toʻsiqdan qochish, xarita tuzish
Texnik koʻrish
Eng katta hajmdagi axborot va obyektlarni tanish; eng murakkab algoritmlar
Taktil va kuch-moment
Kontaktda ishlaydi: yigʻish, silliqlash, nozik obyektlar, inson bilan hamkorlik
Navigatsiya
Global va lokal koordinatalar; koʻpincha bir nechta datchikni birlashtirib quriladi
Sinflanish shartli
Bitta kamera koʻrish, vizual odometriya va imo-ishora tanishga xizmat qiladi
Maʼruza №3 · Informatsion tizimlar va ularning sinflanishi · 08
Notes: Lokatsion tizimlar tovush, yorugʻlik yoki radiotoʻlqin yuboradi va qaytgan signal boʻyicha masofa va obyekt joylashuvini aniqlaydi. Navigatsiya tizimlari mobil robotlar, dronlar va avtonom transportda robotning global va lokal koordinatalarini aniqlaydi va odatda datchiklar maʼlumotlarini birlashtirish asosida quriladi.

## Slide 9: Energiya oqimi boʻyicha
DATCHIKLAR SINFLANISHI
Generatorli
Yordamchi manbasiz ishlaydi; chiqish energiyasini obyektdan oladi
+ nol siljishi yoʻq − obyekt holatiga biroz taʼsir qilishi mumkin
Termojuft, piezoakselerometr, induksion datchik, fotodiod
Sxema: kuchaytirgich, zaryad kuchaytirgichi
Parametrik
Kattalik material xossasi yoki geometriyani oʻzgartiradi; tashqi manba «soʻrab oladi»
Datchiklarning aksariyati shu guruhda
Rezistiv, sigʻim, induktiv; koʻpchilik optik va akustik datchiklar
Sxema: koʻprik, kuchlanish boʻlgich
Maʼruza №3 · Informatsion tizimlar va ularning sinflanishi · 09
Notes: Ingliz tilidagi adabiyotda generatorli datchiklar self-generating yoki direct, parametrik datchiklar modulating deb ataladi. Bu farq oʻlchash sxemasini tanlashni belgilaydi: generatorli datchiklar uchun kuchaytirgich va zaryad kuchaytirgichlari, parametrik datchiklar uchun taʼminot manbaiga ega koʻprik sxemalari va kuchlanish boʻlgichlari qoʻllaniladi.

## Slide 10: Energetik sohalar boʻyicha
DATCHIKLAR SINFLANISHI
Nurlanish
Mexanik
Issiqlik
Magnit
Kimyoviy
Elektr
Elektr signali
Datchik kirish signalini biror sohadan elektr sohasiga oʻtkazadi
Bir vazifani turli fizik yoʻllar bilan hal qilish imkoniyatlarini tizimli koʻrishga yordam beradi: masalan, masofa — nurlanish, mexanik (tovush) yoki magnit sohasi orqali.
Maʼruza №3 · Informatsion tizimlar va ularning sinflanishi · 10
Notes: Datchiklar nazariyasida koʻpincha oltita signal sohasi ajratiladi: nurlanish (optik), mexanik, issiqlik, elektr, magnit va kimyoviy. Datchik kirish signalini biror sohadan elektr sohasiga oʻtkazadi; parametrik datchikda esa yordamchi signal sohasi ham hisobga olinadi.

## Slide 11: Oʻzgartirish prinsipi boʻyicha
DATCHIKLAR SINFLANISHI
Prinsip | Fizik effekt | Robotdagi qoʻllanilishi
Rezistiv | Qarshilikning siljish, deformatsiya, haroratga bogʻliqligi | Potensiometr, tenzodatchik, termorezistor
Sigʻim | Elektrodlar masofasi, yuzasi yoki dielektrik oʻzgarishi | Yaqinlik datchigi, taktil qoplama, MEMS
Induktiv va magnit | Induktivlik, oʻzaro induktivlik; Xoll effekti | Rezolver, LVDT, Xoll datchigi
Optik | Yorugʻlik toʻsilishi, aks etishi, tarqalish vaqti | Optik enkoder, lazer masofa oʻlchagich, kamera
Piezoelektrik | Mexanik kuchlanishda zaryad hosil boʻlishi | Dinamik kuch, akselerometr, ultratovush
Akustik | Tovush toʻlqinining tarqalish vaqti va aks etishi | Ultratovush lokatori va masofa oʻlchagich
Datchik tavsiflari asosan fizik prinsip bilan belgilanadi — shuning uchun bu sinflanish amaliyot uchun eng foydali.
Maʼruza №3 · Informatsion tizimlar va ularning sinflanishi · 11
Notes: Regtien va Dertien boʻyicha datchikning elektr chiqishi material xossasiga, geometriyaga yoki harakatga bogʻliq boʻlishi mumkin. Bitta kattalikni turli prinsiplar bilan oʻlchash mumkin, aksincha, bitta prinsip turli kattaliklarni oʻlchashda qoʻllanadi: magnit datchik siljish, tezlik yoki taktil datchik sifatida ishlatilishi mumkin, lekin barcha holatlarda imkoniyatlari magnit prinsip fizikasi bilan cheklanadi.

## Slide 12: Boshqa belgilar boʻyicha
DATCHIKLAR SINFLANISHI
Chiqish signali
Analog: kuchlanish, tok
Impulsli: inkremental enkoder, chastota chiqishi
Raqamli: absolyut enkoder, raqamli interfeys
Taʼsir masofasi
Kontaktli: taktil, kuch-moment
Yaqin: yaqinlik datchiklari, mm…sm
Uzoq: lokatsiya va koʻrish, m…yuzlab m
Ishlov berish darajasi
Oddiy: sezgir element va oʻzgartkich
Integrallashgan: oʻlchash sxemasi va ARO bilan
Intellektual: mikroprotsessor, kalibrlash, diagnostika, tarmoq
Maʼruza №3 · Informatsion tizimlar va ularning sinflanishi · 12
Notes: Bu belgilar datchikni boshqaruv tizimiga ulash va joylashtirishni rejalashtirishda muhim: chiqish turi kontroller kirishini, taʼsir masofasi datchik oʻrnini, ishlov berish darajasi esa qancha qoʻshimcha elektronika va dastur kerakligini belgilaydi.

## Slide 13: Axborotga ishlov berishning besh sathi
IERARXIYA
5
Qaror va rejalashtirish
harakat rejasi, buyruqlar
4
Muhit modeli, tanib olish
xarita, obyektlar holati
3
Belgilarni ajratish
chegaralar, masofalar, kuch vektori
2
Birlamchi ishlov berish
filtrlash, kalibrlash, sinxronlash
1
Datchiklar sathi
elektr signallari, raqamli kodlar
Yuqoriga: axborot hajmi kamayadi, mazmuni boyiydi
Pastda: qatʼiy real vaqt, datchik yoki drayver ichida
Maʼruza №3 · Informatsion tizimlar va ularning sinflanishi · 13
Notes: Millionlab piksellardan «oldinda 3 m masofada odam bor» degan bitta xulosa olinadi. Bu tamoyil robotlarni intellektual boshqarishning ierarxik prinsipiga mos keladi. Quyi sathlarda enkoder signali yuritmaning tezlik va pozitsiya konturida mikrosekundlar ichida ishlatiladi; yuqori sathlarda tasvirlarni tanib olish, xarita qurish, sunʼiy intellekt usullari markaziy kompyuterda bajariladi.

## Slide 14: Axborot oqimining notekisligi
IERARXIYA
R = N(x) · N(y) · b · f
KAMERA
1920 × 1080 piksel, 24 bit, 30 kadr/s
≈ 1,49 Gbit/s
6 BOʻGʻINLI MANIPULYATOR
17 bitli enkoderlar, 1 kHz: 6 · 17 · 1000
≈ 0,1 Mbit/s
Shuning uchun koʻrish tizimlarida axborotni datchikda yoki unga yaqin joyda dastlabki qayta ishlash muhim.
Maʼruza №3 · Informatsion tizimlar va ularning sinflanishi · 14
Notes: N(x), N(y) — gorizontal va vertikal piksellar soni, b — bitta piksel uchun bitlar soni, f — kadrlar chastotasi. 1920 · 1080 · 24 · 30 ≈ 1,49 · 10⁹ bit/s. Kamera oqimi manipulyator enkoderlari oqimidan taxminan 15 ming marta katta. Dastlabki ishlov — siqish va belgilarni ajratish — aqlli kameralarda kamera ichida bajariladi.

## Slide 15: Informatsion tizimga qoʻyiladigan talablar
TALABLAR
Aniqlik
Ruxsat qobiliyati vazifaga mos
Tezkorlik
Yetarli polosa, kichik kechikish
Ishonchlilik
Katta MTBF, muhim kanallar zaxirasi
Shovqinbardoshlik
Xalaqit, vibratsiya, harorat
Ixchamlik
Kichik oʻlcham, massa, energiya
Integratsiya
Standart interfeyslar, oson almashtirish
Narx
Robot narxiga mos
Murosa
Talablar koʻpincha bir-biriga zid
Maʼruza №3 · Informatsion tizimlar va ularning sinflanishi · 15
Notes: Aniqlikni oshirish koʻpincha narx, oʻlcham yoki tezkorlik hisobiga erishiladi, shuning uchun informatsion tizimni loyihalash murosali yechim topishdir. Keyingi slaydda ikki talabning miqdoriy tomonini koʻramiz.

## Slide 16: Talablarning miqdoriy tomoni
TALABLAR
Kechikishning taʼsiri
Δs = v · τ
Mobil robot: v = 2 m/s, τ = 50 ms
10 sm
pozitsiya xatoligi — toʻsiqdan qochish masofasida hisobga olinadi
Burchak ruxsati va masofa
Δx = R · Δθ
LiDAR: Δθ = 0,2° = 3,49 · 10⁻³ rad, R = 20 m
7 sm
bundan kichik obyektlarni 20 m da ishonchli ajratmasligi mumkin
Maʼruza №3 · Informatsion tizimlar va ularning sinflanishi · 16
Notes: Xulosa: datchik robot vazifasi, tezligi va ish masofasidan kelib chiqib tanlanadi. Mashq: 1,5 m/s tezlikdagi robotda 80 ms kechikish qanday xatolik beradi? Javob: 12 sm.

## Slide 17: Kanal, sinflanish, ierarxiya, talablar
XULOSA
Kanal
Sezgir element → oʻzgartkich → ishlov → ARO → interfeys; teskari model xatolikni kamaytirish asosi
Sinflanish
Vazifa, energiya oqimi, energetik soha, fizik prinsip, chiqish, masofa, ishlov darajasi
Ierarxiya
Datchik signallaridan muhit modeli va qarorlargacha besh sath
Talablar
Oʻzaro zid — loyihalash murosali yechim topishni talab qiladi
Maʼruza №3 · Informatsion tizimlar va ularning sinflanishi · 17
Notes: Robotning informatsion tizimi informatsion-oʻlchash kanallaridan iborat. Informatsion tizimlar vazifasi boʻyicha kinestetik, lokatsion, texnik koʻrish, taktil va kuch-moment, navigatsiya, diagnostika va muloqot tizimlariga boʻlinadi. Murakkab robotda axborot ierarxik ravishda qayta ishlanadi.

## Slide 18: Nazorat savollari
YAKUN
Robotning informatsion tizimi nima va qanday vazifalarni bajaradi?
Informatsion-oʻlchash kanali qanday elementlardan iborat?
Toʻgʻri va teskari informatsion modellar qanday farqlanadi?
Xatolikni kamaytirishning uch usuliga misol keltiring.
Informatsion tizimlar vazifasi boʻyicha qanday sinflanadi?
Kinestetik va lokatsion tizimlar farqi nimada?
Generatorli va parametrik datchiklar qanday farqlanadi?
Oʻzgartirish prinsipi boʻyicha sinflashning afzalligi nimada?
Oddiy, integrallashgan va intellektual datchiklar farqi?
Axborotga ishlov berish ierarxiyasini tushuntiring.
Nega koʻrish tizimlarida dastlabki ishlov muhim?
1,5 m/s va 80 ms kechikish qanday xatolik beradi?
Maʼruza №3 · Informatsion tizimlar va ularning sinflanishi · 18
Notes: 12-savol javobi: Δs = 1,5 · 0,08 = 0,12 m, yaʼni 12 sm.