## Slide 1: Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari
MAʼRUZA №1
«Mexatron modul va robotlarning informatsion qurilmalari» fanidan kirish maʼruzasi
[Oʻqituvchi F.I.Sh.] · 2026
Notes: Kirish maʼruzasi. Bugun fan nimani oʻrganishini, asosiy tushunchalarni, robototexnika va datchiklar texnikasining tarixini hamda bugungi dolzarb muammolarni koʻrib chiqamiz.

## Slide 2: Maʼruza rejasi
KIRISH
Fanning maqsadi, vazifalari va tuzilishi
Asosiy tushunchalar: robot, mexatronika, mexatron modul, informatsion qurilma
Avtomatika, robototexnika va mexatronika tarixi
Datchiklar texnikasi va robotlar avlodlari
Informatsion tizimlarning bionik jihatlari
Informatsion qurilmalarning tasnifi
Rivojlanish tendensiyalari va dolzarb muammolar
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 02
Notes: Maʼruza yetti savoldan iborat. Tayanch iboralar: robot, mexatronika, mexatron modul, informatsion qurilma, datchik, oʻlchash oʻzgartkichi, qayta aloqa, robotlar avlodlari, bionika, proprioseptiv va eksteroseptiv datchiklar, MEMS, sensorlar kompleksirovaniyasi.

## Slide 3: Fanning maqsadi va vazifalari
KIRISH
Robototexnik va mexatron tizimlarning informatsion-oʻlchash qurilmalari: ularning qurilishi, ishlash prinsiplari, axborotni olish va qayta ishlash usullari.
1
Datchiklarning fizik prinsiplari, tavsiflari va xatoliklari
2
Kinestetik, lokatsion, taktil va koʻrish tizimlari
3
Oʻlchash sxemalari va signalga dastlabki ishlov berish
4
Datchiklar maʼlumotlarini birlashtirish
5
Sunʼiy intellekt usullarining qoʻllanilishi
6
Inson va robot oʻrtasidagi interfeys
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 03
Notes: Robot oʻzining ichki holatini va atrof-muhitni sezishi, maʼlumotni qayta ishlashi va harakatini oʻzgartirishi kerak. Bu vazifani informatsion qurilmalar bajaradi: datchiklar, oʻlchash oʻzgartkichlari, signalga ishlov berish sxemalari. Ularning sifati robotning aniqligi, tezkorligi, xavfsizligi va aqlliligini belgilaydi.

## Slide 4: Fanning tuzilishi
KIRISH
№ | Boʻlim | Asosiy mavzular
1 | Robototexnika rivojlanish bosqichlari | Tushunchalar, intellektual robotlar, bionika
2 | Sunʼiy intellekt usullari | Ekspert tizimlar, neyron tarmoqlar, noaniq mantiq
3 | Informatsion tizimlar elementlari | Datchiklar, oʻlchash sxemalari, lokatsiya, koʻrish, taktil tizimlar
4 | Intellektual yuritmalar | Adaptiv yuritmalar, noaniq rostlagichlar
5 | Robotlar harakatini intellektual boshqarish | Ekspert tizimlar, assotsiativ xotira, neyron tarmoqlar
6 | Robotlar xatti-harakatini rejalashtirish | Graf usullari, oʻz-oʻzini oʻqitish
7 | «Operator — robot» interfeysi | Inson-mashina muloqoti, intellektual interfeys
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 04
Notes: Fan oʻlchash va metrologiya, elektronika, avtomatik boshqarish nazariyasi va robototexnika asoslariga tayanadi. Eng katta hajmni uchinchi boʻlim — datchiklar va informatsion tizimlar elementlari egallaydi. Fan mexatron tizimlarni loyihalash va bitiruv malakaviy ishi uchun asos boʻladi.

## Slide 5: Robot, robototexnika, mexatronika, mexatron modul
ASOSIY TUSHUNCHALAR
Robot
Muhitdan keladigan signallarga javoban inson aralashuvisiz harakat qiladigan qayta dasturlanadigan mashina
Robototexnika
Robotlarni loyihalash, yaratish, boshqarish va qoʻllash bilan shugʻullanadigan fan va texnika sohasi
Mexatronika
Mexanika, elektronika, boshqarish nazariyasi va hisoblash texnikasining sinergetik birlashuvi
Mexatron modul
Harakatlantiruvchi, informatsion va boshqaruv qismlari bitta konstruksiyada birlashgan tugallangan qurilma
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 05
Notes: Bolton taʼrificha, robot operator boshqaradigan oddiy qurilmadan farqli ravishda kompyuter tomonidan boshqariladi va keyingi harakat haqidagi qarorni muhitdan olingan signallar asosida oʻzi qabul qiladi. Mexatron tizimni oʻrganish beshta yoʻnalishga boʻlinadi: fizik tizimlarni modellashtirish, datchiklar va ijro qurilmalari, signallar va tizimlar, kompyuter va mantiqiy tizimlar, dasturiy taʼminot va maʼlumotlarni yigʻish. Mexatron modul misoli: dvigatel, reduktor, enkoder, tormoz va drayverdan iborat servoyuritma.

## Slide 6: Oʻzgartkich, sensor va aktuator
ASOSIY TUSHUNCHALAR
Oʻzgartkich
Axborotni bir fizik sohadan boshqasiga, ideal holda yoʻqotmasdan oʻtkazuvchi qurilma
Zamonaviy datchik
Sezgir element + kuchaytirgich + filtr + ARO + raqamli interfeys bitta qurilmada
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 06 · Manba: Regtien, Dertien. Sensors for Mechatronics, 1.1-boʻlim
Notes: Regtien va Dertien boʻyicha kirishi noelektrik, chiqishi elektrik boʻlgan oʻzgartkich sensor, aksincha boʻlgani aktuator deyiladi. Xalqaro metrologik lugʻat (VIM) boʻyicha sensor — oʻlchash tizimining oʻlchanayotgan kattalik bevosita taʼsir qiladigan elementi. Zamonaviy datchiklar signalga ishlov berishni ham oʻz ichiga olgani uchun amaliyotda datchik va oʻzgartkich chegarasi yoʻqolib bormoqda.

## Slide 7: Robototexnik tizimda informatsion qurilmalarning oʻrni
ASOSIY TUSHUNCHALAR
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 07
Notes: Informatsion qurilmalar ikki axborot oqimini shakllantiradi: mexanizmning ichki holati (boʻgʻinlar burchaklari, tezliklari, dvigatel toklari) va tashqi muhit (obyektlar, toʻsiqlar, kontakt kuchlari) haqidagi axborot. Bu axborot qayta ishlanib, boshqaruv tizimiga qayta aloqa sifatida beriladi.

## Slide 8: Datchikning matematik modeli
ASOSIY TUSHUNCHALAR
Umumiy model
y = F(x, z₁, z₂, …, zₘ) + ξ
Chiziqli model
y = S · x + y₀ + ξ
x — oʻlchanayotgan kattalik
z₁ … zₘ — taʼsir etuvchi omillar: harorat, taʼminot kuchlanishi, vibratsiya
ξ — tasodifiy shovqin
S — sezgirlik
y₀ — nol siljishi
Asosiy vazifa: taʼsir etuvchi omillar va shovqin ulushini kamaytirish, yaʼni real datchikni chiziqli modelga yaqinlashtirish.
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 08
Notes: Ideal datchikning chiqishi faqat oʻlchanayotgan kattalikka bogʻliq. Real datchikda esa harorat, taʼminot kuchlanishi va boshqa omillar ham taʼsir qiladi, signalga shovqin qoʻshiladi. Bu masalalar keyingi maʼruzalarda — datchik tavsiflari va xatoliklarini kompensatsiya qilish mavzusida batafsil koʻriladi.

## Slide 9: Qayta aloqali qurilmalarning ilk namunalari
TARIX
Mil. avv. III–I asr
Ktesibios, Filon
Qalqovichli sath rostlagichlari: suv soati, moy chirogʻi
I asr
Geron
«Pnevmatika» asarida sath rostlagichlari tasviri
XVII asr
K. Drebbel
Harorat rostlagichi — ilk qayta aloqali tizimlardan biri
1681
D. Papen
Bugʻ qozoni uchun bosim saqlagich klapani
1765
I. Polzunov
Bugʻ qozonida suv sathining qalqovichli rostlagichi
XVIII asr oxiri
J. Uatt
Bugʻ mashinasi tezligining sharli rostlagichi
Umumiy gʻoya: tizim oʻz holatini oʻlchaydi va natijaga qarab taʼsirni oʻzgartiradi. Informatsion qurilma eng boshidanoq qayta aloqaning ajralmas qismi boʻlgan.
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 09 · Manba: The Mechatronics Handbook, 1.3-boʻlim
Notes: «Avtomatlashtirish» atamasi 1940-yillarda Ford kompaniyasida keng tarqalgan, lekin avtomatik qurilmalar ancha oldin mavjud boʻlgan. Barcha misollarda qalqovich yoki sharli mexanizm — bu datchik vazifasini bajaruvchi informatsion element. Uatt rostlagichi val tezligini oʻlchab, bugʻ klapanini boshqargan.

## Slide 10: «Robot» tushunchasining paydo boʻlishi
TARIX
1920–1921
Karel Chapek, «R.U.R.»
Sunʼiy odamlar zavodi haqidagi pyesa. «Robota» — slavyancha «mehnat», «ogʻir ish»
1940-yillar boshi
Ayzek Azimov
«Robototexnika» atamasi va uch qonun
Robototexnikaning uch qonuni
Robot insonga zarar yetkazmasligi yoki harakatsizligi bilan zarar yetishiga yoʻl qoʻymasligi kerak
Robot birinchi qonunga zid boʻlmagan holda inson buyruqlariga boʻysunishi kerak
Robot birinchi va ikkinchi qonunlarga zid boʻlmagan holda oʻzini himoya qilishi kerak
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 10
Notes: Pyesa 1920-yilda yozilgan va 1921-yilda sahnalashtirilgan (Bolton kitobida 1922-yil koʻrsatilgan). Azimov qonunlari badiiy gʻoya, lekin bugungi kunda robot xavfsizligi — himoya toʻsiqlari, yaqinlik va kuch datchiklari, xavfsizlik standartlari — aynan informatsion qurilmalar orqali hal qilinadi.

## Slide 11: Sanoat robotlarining paydo boʻlishi
TARIX
Yil | Voqea
1956 | J. Devol va J. Engelberger Unimation kompaniyasini tuzadi, Unimate manipulyatori ustida ish boshlanadi
1961 | General Motors zavodida birinchi Unimate sanoat roboti oʻrnatiladi
1966–1972 | SRI: Shakey — kamera va masofa oʻlchagich bilan muhitni idrok etuvchi birinchi mobil robot
1967 | General Motors kuzovni nuqtali payvandlovchi robotlarni joriy qiladi
1973 | KUKA Famulus — oltita elektromexanik yuritmali birinchi sanoat roboti
1974 | ASEA: 8 bitli Intel mikroprotsessori bilan boshqariladigan birinchi sanoat roboti
1978 | Unimation General Motors uchun PUMA robotini yaratadi
1979 | Nachi: gidravlika oʻrniga elektr yuritmali payvandlash robotlari
1986 | Honda birinchi gumanoid robotini taqdim etadi
1987 | Xalqaro robototexnika federatsiyasi (IFR) tashkil etiladi
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 11 · Manba: Bolton. Mechatronics, 24.3-boʻlim
Notes: 1961-yilda Devolga «Programmed Article Transfer» patenti berilgan, birinchi Unimate quyma detallarni taxlash uchun oʻrnatilgan. Dastlabki robotlar gidravlik yuritmali boʻlib, dasturni koʻr-koʻrona bajargan. 1970-yillarda mikroprotsessorlar va elektr yuritmalar tarqalgach, robotga koʻproq datchik oʻrnatish va signallarni real vaqtda qayta ishlash imkoniyati paydo boʻldi. Shakey haqidagi qator Bolton jadvalida yoʻq, u umumiy maʼlumotlardan qoʻshilgan.

## Slide 12: Mexatronikaning shakllanishi
TARIX
1969
Yaskawa Electric «mexatronika» atamasini kiritadi
1972 — savdo belgisi huquqi olinadi
1982 — atama keng tarqalgach, huquqdan voz kechiladi
1970-yillar — mikroprotsessor haqiqiy mexatron tizimlarni yaratish imkonini beradi
JSPMI tasnifi (1970-yillar oxiri)
Sinf | Tavsifi | Misol
I | Mexanik mahsulot, elektronika funksiyani kengaytiradi | Raqamli boshqariladigan dastgoh
II | Tashqi interfeys oʻsha, ichki qurilmalar elektron | Zamonaviy tikuv mashinasi
III | Funksiya saqlangan, mexanizm elektronika bilan almashgan | Raqamli soat
IV | Mexanika va elektronikaning sinergetik integratsiyasi | Nusxa koʻchirish apparati
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 12 · Manba: The Mechatronics Handbook, 1.3-boʻlim
Notes: Dastlab mexatronika hisoblash qismisiz elektromexanik tizimlarni anglatgan: avtomatik eshiklar, savdo avtomatlari. Avtomobil misoli: 1960-yillargacha yagona elektron qurilma radio boʻlgan; 1970-yillar oxirida Xoll datchigi va mikrokontrollerli elektron oʻt oldirish tizimi hamda gʻildirak tezligi datchiklariga asoslangan ABS paydo boʻlgan. Bugungi avtonom avtomobil koʻp jihatdan gʻildirakli robotdir.

## Slide 13: Datchiklar texnikasining asosiy bosqichlari
TARIX
Yil | Kashfiyot yoki texnologiya | Robototexnikadagi ahamiyati
1856 | Kelvin: qarshilik deformatsiyaga bogʻliq | Tenzorezistiv datchiklar
1879 | E. Xoll: Xoll effekti | Pozitsiya, tok, tezlik datchiklari
1880 | Kyuri aka-ukalar: piezoelektrik effekt | Kuch, bosim, tezlanish datchiklari
1938 | Simmons va Ruge: yopishtiriladigan tenzorezistor | Kuch va moment datchiklari
1954 | Ch. Smit: kremniyda piezorezistiv effekt | Yarimoʻtkazgichli datchiklar
1960 | Birinchi lazer; Kalman filtri | Masofa oʻlchash, maʼlumotlarni birlashtirish
1960-yillar | Kremniy asosidagi bosim datchiklari | MEMS yoʻnalishining boshlanishi
1969 | Boyl va Smit: PZS (CCD) | Raqamli kameralar, texnik koʻrish
1990-yillar | Ommaviy MEMS akselerometr va giroskoplar; GPS | Inersial navigatsiya
2005 | DARPA Grand Challenge | LiDAR, kamera, GNSS, IMU majmuasi
2010 | Arzon RGB-D kameralar | Mobil robotlar uchun 3D koʻrish
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 13
Notes: Koʻplab datchiklarning fizik prinsiplari XIX asrda kashf etilgan, lekin ularning keng qoʻllanilishi yarimoʻtkazgichlar va mikroelektronika rivoji bilan bogʻliq. 2005-yilgi DARPA Grand Challenge musobaqasida avtonom avtomobil datchiklar majmuasi yordamida choʻl yoʻlini toʻliq bosib oʻtgan — bu avtonom transport davrining boshlanishi boʻldi.

## Slide 14: Robotlar avlodlari
TARIX
I AVLOD
Dasturiy robotlar
Informatsion taʼminoti
Faqat ichki datchiklar; tashqi muhit haqida axborot yoʻq
Imkoniyatlari
Qatʼiy dasturni takrorlaydi; muhit oʻzgarmas boʻlishi shart
II AVLOD
Adaptiv robotlar
Informatsion taʼminoti
Taktil, kuch-moment, lokatsion datchiklar, oddiy texnik koʻrish
Imkoniyatlari
Obyekt joyini aniqlaydi, kontakt kuchini rostlaydi
III AVLOD
Intellektual robotlar
Informatsion taʼminoti
Koʻp sonli turli datchiklar, ularni birlashtirish, sunʼiy intellekt
Imkoniyatlari
Muhitni tanib oladi, harakatni rejalashtiradi, oʻrganadi
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 14
Notes: Avlodlar almashinuvi asosan informatsion imkoniyatlarning kengayishi bilan bogʻliq. Hozirgi sanoat robotlarining katta qismi hali ham I avlodga yaqin, ammo kollaborativ robotlar, avtonom mobil robotlar va avtonom transport II va III avlod xususiyatlariga ega. Bunday tizimlarda informatsion qurilmalar qiymati koʻpincha mexanik qismdan ustun keladi.

## Slide 15: Inson sezgi organlari va ularning texnik analoglari
BIONIKA
Inson sezgisi | Vazifasi | Robotdagi analogi
Kinestetik sezgi | Tana qismlarining holati va harakati | Enkoder, rezolver, potensiometr, tok datchigi
Vestibulyar apparat | Muvozanat, burilish, tezlanish | Akselerometr, giroskop, IMU
Taktil sezgi | Tegish, bosim, sirpanish | Taktil matritsa, kuch-moment datchigi
Eshitish | Tovush manbai va masofa | Mikrofon, ultratovush lokatori
Koʻrish | Obyektni tanish, masofa, harakat | Kamera, stereokamera, lazer skaneri
Hid bilish | Kimyoviy moddalarni aniqlash | Gaz datchiklari («elektron burun»)
Texnik datchik inson sezgisini toʻliq takrorlamaydi: radar zulmatda ishlaydi, lekin taktil «teri» hali inson terisidan ancha orqada.
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 15
Notes: Bionika — texnik tizimlarni yaratishda tirik organizmlarni namuna sifatida olish. Inson axborotni bir nechta sezgi kanali orqali oladi, miyada birlashtiradi va harakatni boshqaradi; robotda datchiklar sezgi organlari, kontroller miya vazifasini bajaradi. Inson axborotning katta qismini koʻrish orqali oladi, shuning uchun texnik koʻrish eng murakkab va jadal rivojlanayotgan yoʻnalish. Informatsion yondashuv: robot harakatining sifati olingan axborotning hajmi, aniqligi va oʻz vaqtida kelishi bilan belgilanadi.

## Slide 16: Informatsion qurilmalarning tasnifi
TASNIF
Energiya manbai boʻyicha
Passiv (termojuft, kamera) va aktiv (lokator, LiDAR, radar)
Fizik prinsip boʻyicha
Rezistiv, sigʻim, induktiv va magnit, optik, piezoelektrik, akustik
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 16
Notes: Proprioseptiv datchiklar robotning oʻz holatini, eksteroseptiv datchiklar atrof-muhitni oʻlchaydi. Passiv datchik obyekt energiyasidan foydalanadi, aktiv datchik muhitga oʻzi signal yuboradi. Regtien va Dertien fizik prinsip boʻyicha tasniflashni tavsiya etadi, chunki datchik tavsiflari asosan fizik prinsip bilan belgilanadi: pozitsiya datchigini rezistiv, sigʻim, induktiv, akustik yoki optik usulda qurish mumkin.

## Slide 17: Zamonaviy rivojlanish tendensiyalari
TENDENSIYALAR
Miniatyurizatsiya, MEMS
Kremniy asosidagi mikroakselerometr va giroskoplar, narxning keskin pasayishi
Intellektual datchiklar
Bitta kristallda ishlov berish va raqamli interfeys: I²C, SPI, CAN, EtherCAT
Kompleksirovaniya
Turli datchiklar maʼlumotlarini birlashtirib, aniqlik va ishonchlilikni oshirish
Texnik koʻrish va SI
Chuqur neyron tarmoqlar obyektlarni tanish va sahnani tushunishda
Kollaborativ robotlar
Moment, yaqinlik datchiklari va kameralar — xavfsizlikning asosiy vositasi
Avtonom transport
Kamera, radar, LiDAR, GNSS va IMU majmuasi bilan muhitni idrok etish
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 17
Notes: Regtien maʼlumotiga koʻra, ommaviy ishlab chiqarish tufayli datchik narxi yakka nusxalar uchun bir necha oʻn ming yevrodan yuz millionlab partiyalar uchun bir necha yevrosentgacha tushadi. Intellektual datchik kalibrlangan, haroratga kompensatsiya qilingan natijani beradi va oʻzini diagnostika qiladi. Yana bir tendensiya — Sanoat 4.0 va raqamli egizaklar: datchiklar tarmoqqa ulanib, uskuna holatini uzluksiz kuzatadi va nosozlikni oldindan bashorat qiladi.

## Slide 18: Sensorlar kompleksirovaniyasi: ikki datchik bittadan aniqroq
TENDENSIYALAR
Optimal tortilgan natija
x̂ = (σ₂² · x₁ + σ₁² · x₂) / (σ₁² + σ₂²)
Natija dispersiyasi
σ² = σ₁² · σ₂² / (σ₁² + σ₂²)
σ² har ikkala datchik dispersiyasidan kichik. Bu gʻoya Kalman filtrining asosida yotadi.
MISOL
Masofa: datchik A bilan σ₁ = 2 mm, datchik B bilan σ₂ = 1 mm
0,89 mm
birlashtirilgan natijaning oʻrtacha kvadratik xatoligi
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 18
Notes: Hisob: σ² = 4 · 1 / (4 + 1) = 0,8 mm², σ ≈ 0,89 mm. Natija eng aniq datchik B dan ham yaxshiroq. Aniqroq datchik katta vaznga ega boʻladi: bu yerda B ning vazni 4/5, A ning vazni 1/5. Amaliyotda bu tamoyil IMU bilan GPS, kamera bilan LiDAR, enkoder bilan giroskop maʼlumotlarini birlashtirishda qoʻllanadi.

## Slide 19: Oʻlchash, muhit va hisoblash muammolari
DOLZARB MUAMMOLAR · 1
01 Noaniqlik va shovqin
Toʻliq boʻlmagan va ziddiyatli axborot asosida ishonchli qaror qabul qilish
02 Dinamik muhit
Uy, koʻcha, dala: oldindan nomaʼlum va doimo oʻzgaruvchan muhit
03 Tashqi sharoitlar
Yomgʻir, tuman, chang, yorugʻlik va harorat datchik ishini buzadi
04 Kalibrlash va sinxronlash
Datchiklarning parametrlari, oʻzaro joylashuvi va vaqt boʻyicha mosligi
05 Real vaqtda ishlov berish
Kamera va LiDAR ning katta maʼlumot oqimi, kam energiyali hisoblash
06 Funksional xavfsizlik
Zaxiralash, nosozlikni aniqlash; IEC 61508, ISO 13849, ISO 26262
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 19
Notes: Har qanday oʻlchash xatolikka ega, shuning uchun ehtimollik usullari, filtrlash va kompleksirovaniya zarur. Harorat oʻzgarishi nol siljishi va sezgirlik oʻzgarishiga olib keladi; turli fizik prinsipdagi datchiklarni birga qoʻllash muammoni qisman hal qiladi. Ekspluatatsiya davomida kalibrlash parametrlari oʻzgaradi, shuning uchun avtomatik kalibrlash dolzarb. Datchik nosozligi robot yoki avtonom avtomobilning xavfli harakatiga olib kelishi mumkin.

## Slide 20: Inson, ishonchlilik va iqtisod muammolari
DOLZARB MUAMMOLAR · 2
07 Inson bilan hamkorlik
Kontaktni oldindan sezish va kuchni cheklash; ISO 10218, ISO/TS 15066
08 Taktil sezgi
Inson qoʻliga yaqin sezgir «teri» yaratish hali ilmiy muammo
09 SI ishonchliligi
Notanish vaziyatlarda kutilmagan xato, qarorni tushuntirish va sertifikatlash qiyin
10 Kiberxavfsizlik
Datchiklarni aldash, masalan GNSS signalini soxtalashtirish
11 Narx va energiya
Aniq datchiklar qimmat; mobil robotda energiya ish vaqtini cheklaydi
Fanning keyingi boʻlimlarida
Datchik xatoliklari, oʻlchash sxemalari, lokatsiya, koʻrish, kompleksirovaniya, SI, interfeys
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 20
Notes: Kollaborativ robot insonga tegish ehtimolini oldindan sezishi va kontakt kuchini cheklashi kerak, buning uchun tez va ishonchli yaqinlik, kuch-moment va koʻrish datchiklari talab qilinadi. Neyron tarmoqlar oʻqitish maʼlumotlarida uchramagan vaziyatlarda xato qilishi mumkin. LiDAR, kuch-moment datchiklari va aniq enkoderlar robot narxining katta qismini tashkil qiladi. Bu muammolarning har biri fanning keyingi boʻlimlari bilan bogʻliq.

## Slide 21: Robot imkoniyatini idrok cheklaydi
XULOSA
Bugun robotni koʻpincha mexanika emas, balki muhitni qanchalik toʻliq, aniq va ishonchli idrok eta olishi cheklaydi.
Dasturiy robotlar
faqat oʻz holatini «bilgan»
Adaptiv robotlar
muhitni sezishni oʻrgandi
Intellektual robotlar
muhitni tushunish va rejalashtirishni oʻrganmoqda
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 21
Notes: Informatsion qurilmalar qadimgi qalqovichli rostlagichlardan zamonaviy intellektual datchiklar va texnik koʻrish tizimlarigacha uzoq yoʻlni bosib oʻtdi. Robotlar avlodlarining almashinuvi informatsion imkoniyatlarning kengayishi bilan bogʻliq. Shu sababli informatsion qurilmalarni chuqur bilish mexatronika va robototexnika mutaxassisi uchun zarur.

## Slide 22: Nazorat savollari
YAKUN
Robotning informatsion qurilmalari qanday vazifalarni bajaradi?
Robot, mexatronika va mexatron modul tushunchalarini taʼriflang.
Oʻzgartkich, sensor va aktuator qanday farqlanadi?
Qayta aloqali qurilmalarning ilk namunalariga misol keltiring.
«Robot» va «mexatronika» atamalari qachon kiritilgan?
Birinchi sanoat robotlarining informatsion imkoniyatlari qanday boʻlgan?
JSPMI boʻyicha mexatron mahsulotlarning toʻrt sinfini tavsiflang.
Robotlarning uch avlodi qanday farqlanadi?
Inson sezgilari va robot datchiklarini taqqoslang.
Proprioseptiv va eksteroseptiv datchiklarga misol keltiring.
Kompleksirovaniya aniqlikni qanday oshiradi?
Uchta asosiy dolzarb muammoni izohlang.
Maʼruza №1 · Fanning tarixi, rivojlanishi, dolzarb muammolari · 22 · Adabiyot: Bolton; Regtien, Dertien; Bishop (ed.); Craig
Notes: Asosiy adabiyotlar: Bolton W. Mechatronics, 6th ed., 2015; Regtien P., Dertien E. Sensors for Mechatronics, 2nd ed., 2018; Bishop R. H. (ed.) The Mechatronics Handbook, 2nd ed., 2008; Craig J. J. Introduction to Robotics, 3rd ed., 2005; Воротников С. А. Информационные устройства робототехнических систем, 2005.