## Slide 1: Informatsiya nazariyasidan umumiy maʼlumotlar. Mexatron modullar va robotlarning asosiy turlari
MAʼRUZA №2
«Mexatron modul va robotlarning informatsion qurilmalari» fani
[Oʻqituvchi F.I.Sh.] · 2026
Notes: Bugungi maʼruza ikki qismdan iborat. Birinchi qismda axborotni qanday oʻlchash va uzatish mumkinligini, ikkinchi qismda mexatron modullar va robotlarning asosiy turlarini koʻramiz.

## Slide 2: Maʼruza rejasi
KIRISH
I qism. Informatsiya nazariyasi
Axborot, xabar, signal; axborot uzatish tizimi
Axborot miqdori va entropiya
Signal va shovqin, kanal oʻtkazish qobiliyati
Diskretlash va kvantlash
Axborotni kodlash
II qism. Modullar va robotlar
Mexatron modullarning asosiy turlari
Robotlarning asosiy turlari va ularning informatsion qurilmalari
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 02
Notes: Tayanch iboralar: axborot, signal, aloqa kanali, shovqin, bit, entropiya, signal/shovqin nisbati, oʻtkazish qobiliyati, diskretlash, kvantlash, Kotelnikov teoremasi, Grey kodi, harakat moduli, intellektual mexatron modul, sanoat va servis robotlari, manipulyator, erkinlik darajasi.

## Slide 3: Axborot, xabar va signal
AXBOROT VA SIGNAL
Axborot
Qabul qiluvchidagi noaniqlikni kamaytiradigan maʼlumot
Xabar
Axborotni ifodalash shakli: raqam, matn, tasvir, ovoz
Signal
Xabarni uzatuvchi fizik jarayon: kuchlanish, tok, yorugʻlik, tovush
BITTA XABAR — TURLI SIGNALLAR
Harorat qiymati → termojuft kuchlanishi, 4–20 mA tok signali yoki CAN shinasidagi raqamli kadr
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 03
Notes: Informatsiya nazariyasi asoslari R. Xartli (1928) va K. Shennon (1948) ishlarida yaratilgan; V. A. Kotelnikov 1933-yilda uzluksiz signalni diskret qiymatlar orqali tiklash teoremasini isbotlagan. Misol: robot boʻgʻinining burchagi oʻlchanmaguncha u faqat maʼlum oraliqda yotishi maʼlum; oʻlchashdan soʻng bu oraliq xatolik chegarasigacha torayadi. Shu noaniqlikning kamayishi olingan axborot miqdorini belgilaydi.

## Slide 4: Signallarning turlari
AXBOROT VA SIGNAL
Istalgan paytda istalgan qiymat: potensiometr, tenzodatchik chiqishi
Faqat ayrim vaqt paytlarida olingan qiymatlar
Diskretlangan va chekli sathlarga kvantlangan: enkoder, ARO chiqishi
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 04
Notes: Uzluksiz (analog) signal vaqtning istalgan paytida aniqlangan va istalgan qiymatni qabul qiladi. Diskret signal faqat ayrim vaqt paytlarida aniqlangan. Raqamli signal vaqt boʻyicha diskretlangan va qiymat boʻyicha kvantlangan, yaʼni chekli sondagi qiymatlarni qabul qiladi. Oʻngdagi grafikda gorizontal chiziqlar — kvantlash sathlari, nuqtalar eng yaqin sathga yaxlitlangan.

## Slide 5: Axborot uzatish tizimi (Shennon boʻyicha)
AXBOROT VA SIGNAL
ROBOTDA
Oʻlchanayotgan obyekt
Datchik va oʻlchash sxemasi
Kabel, shina, simsiz aloqa
ARO va ishlov berish algoritmlari
Boshqaruv tizimi
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 05
Notes: Manba xabarni hosil qiladi, uzatgich uni kanalda uzatishga qulay signalga aylantiradi, kanalda signalga shovqin qoʻshiladi, qabul qilgich buzilgan signaldan xabarni tiklaydi. Robotda shovqin har bir bosqichda — sezgir elementda, kuchaytirgichda, kabelda va ARO da paydo boʻladi. Shuning uchun oʻlchash vositasini obyektdan boshqaruv tizimiga axborot yetkazuvchi kanal deb qarash mumkin.

## Slide 6: Xartli oʻlchovi va bit
AXBOROT MIQDORI
I = log₂ N
N ta teng ehtimolli holatdan birini bilib olishda olinadigan axborot
1 bit — ikki teng ehtimolli holatdan birini tanlash haqidagi axborot
1 bit
Tanga tashlash: N = 2
2,585
Oʻyin soqqasi: N = 6, log₂ 6 bit
8 bit
1 bayt: N = 256 ta holat
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 06
Notes: Xartli formulasi 1928-yilda taklif etilgan. U barcha holatlar teng ehtimolli boʻlgan holat uchun toʻgʻri. Masalan, 3 bitli kod 8 ta holatni, 10 bitli kod 1024 ta holatni farqlay oladi. Holatlar teng ehtimolli boʻlmasa, Shennon formulasidan foydalaniladi — keyingi slayd.

## Slide 7: Shennon entropiyasi
AXBOROT MIQDORI
H = − Σ pᵢ · log₂ pᵢ
Bitta xabardagi oʻrtacha axborot — tizim holati haqidagi noaniqlik oʻlchovi
Eng katta: holatlar teng ehtimolli, Hₘₐₓ = log₂ N
Nolga teng: holat oldindan aniq maʼlum, p = 1
MISOL: DIAGNOSTIKA DATCHIGI
«normal» p₁ = 0,9 · «nosozlik» p₂ = 0,1
0,469 bit
oʻrtacha bir xabarda
3,32 bit
kamdan-kam «nosozlik» xabarida
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 07
Notes: Shennon formulasi 1948-yilda taklif etilgan. Hisob: H = −0,9·log₂0,9 − 0,1·log₂0,1 ≈ 0,137 + 0,332 = 0,469 bit. Bu teng ehtimolli holatdagi 1 bitdan ancha kam: datchik koʻpincha kutilgan natijani beradi. Lekin kamdan-kam uchraydigan «nosozlik» xabarining oʻzi −log₂0,1 ≈ 3,32 bit axborot tashiydi. Teng ehtimolli holatda Shennon formulasi Xartli formulasiga aylanadi.

## Slide 8: Oʻlchash natijasida olinadigan axborot
AXBOROT MIQDORI
Noaniqlikning kamayishi
I = H₀ − H₁
Diapazon D, xatolik ± Δ
I = log₂ (D / 2Δ)
Oʻlchash diapazonni 2Δ kenglikdagi farqlanadigan oraliqlarga ajratadi.
MISOL: SILJISH DATCHIGI
D = 100 mm, Δ = ± 0,05 mm → 100 / 0,1 = 1000 holat
9,97 bit
Kamida 10 razryadli ARO kerak. Kam razryad axborotni yoʻqotadi, ortiqchasi yangi axborot bermaydi.
Xatolikni ikki marta kamaytirish axborotni atigi 1 bitga oshiradi.
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 08
Notes: H₀ — oʻlchashgacha, H₁ — oʻlchashdan keyin qolgan noaniqlik. Kattalik diapazonda teng ehtimol bilan istalgan qiymatni olsa, bitta oʻlchash log₂(D/2Δ) bit axborot beradi. Xulosa: oʻlchash vositasining axborot imkoniyati uning nisbiy aniqligi bilan belgilanadi. ARO razryadini datchik aniqligiga mos tanlash kerak.

## Slide 9: Signal/shovqin nisbati va kanal oʻtkazish qobiliyati
SIGNAL VA SHOVQIN
Signal/shovqin nisbati, dB
SNR = 10 · lg (Pₛ / Pₙ) = 20 · lg (Uₛ / Uₙ)
Shennon — Xartli teoremasi, bit/s
C = B · log₂ (1 + Pₛ / Pₙ)
60 dB — signal kuchlanishi shovqinnikidan 1000 marta katta.
MISOL
B = 1 kHz, SNR = 60 dB (Pₛ / Pₙ = 10⁶)
19,9 kbit/s
kanal orqali xatosiz uzatish mumkin boʻlgan eng katta tezlik
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 09
Notes: Real kanalda signalga issiqlik shovqini, kuchaytirgich shovqini, elektromagnit xalaqitlar va kvantlash shovqini qoʻshiladi. Ikki xulosa: birinchidan, kuchli shovqinda olinadigan axborot cheklangan va uni keyingi ishlov bilan oshirib boʻlmaydi, shuning uchun shovqinni manbaning oʻzida — sezgir element va birinchi kuchaytirgichda kamaytirish kerak. Ikkinchidan, polosa va aniqlik oʻrtasida murosa mumkin: filtrlash yoki oʻrtachalash shovqinni kamaytiradi, lekin oʻlchash tezligini pasaytiradi.

## Slide 10: Kotelnikov teoremasi va chastota almashinuvi
DISKRETLASH VA KVANTLASH
Diskretlash chastotasi ≥ 2 · fₘₐₓ
Spektri fₘₐₓ dan yuqori boʻlmagan signal diskret qiymatlari orqali toʻliq tiklanadi. Amaliyotda diskretlash chastotasi fₘₐₓ dan 5–10 marta katta olinadi.
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 10 · Manba: Bolton. Mechatronics, 4.2.1-boʻlim
Notes: Shart bajarilmasa, yuqori chastotali tashkil etuvchilar past chastotali boʻlib koʻrinadi — bu chastota almashinuvi (aliasing). Grafikda 900 Hz tebranish 1000 Hz da diskretlanganda olingan nuqtalar 100 Hz chastotali soxta sinusoidada yotadi. Buning oldini olish uchun ARO oldidan diskretlash chastotasining yarmidan yuqori chastotalarni soʻndiruvchi past chastotali (antialiasing) filtr oʻrnatiladi.

## Slide 11: Kvantlash: qadam, shovqin va razryadlar
DISKRETLASH VA KVANTLASH
Kvantlash qadami (N razryadli ARO)
q = Uₘₐₓ / 2ᴺ
Kvantlash shovqini
σ = q / √12
Ideal ARO uchun signal/shovqin
SNR ≈ 6,02 · N + 1,76 dB
MISOL: 12 RAZRYAD, 10 V
2,44 mV
kvantlash qadami
0,70 mV
kvantlash shovqini
74 dB
signal/shovqin nisbati
Har bir razryad ≈ 6 dB qoʻshadi. Datchik shovqini q dan ancha katta boʻlsa, razryadni oshirish foyda bermaydi.
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 11
Notes: Kvantlashda uzluksiz qiymat chekli sathlarga yaxlitlanadi, natijada ± q/2 chegarada tasodifiy xatolik paydo boʻladi. Hisob: q = 10 / 4096 ≈ 2,44 mV, σ = 2,44 / √12 ≈ 0,70 mV, SNR = 6,02 · 12 + 1,76 ≈ 74 dB. Real ARO ning samarali razryadlar soni datchik va sxema shovqinlari tufayli nominaldan kam. Bu oldingi xulosaga mos: ARO razryadi datchikning nisbiy aniqligi va shovqiniga mos tanlanadi.

## Slide 12: Ikkilik kod va Grey kodi
KODLASH
Qiymat | Ikkilik | Grey
0 | 000 | 000
1 | 001 | 001
2 | 010 | 011
3 | 011 | 010
4 | 100 | 110
5 | 101 | 111
6 | 110 | 101
7 | 111 | 100
Ikkilikdan Greyga oʻtish
gᵢ = bᵢ ⊕ bᵢ₊₁
Grey kodida qoʻshni qiymatlar faqat bitta razryad bilan farq qiladi. Ikkilik kodda 0111 → 1000 oʻtishida toʻrttala razryad birdan oʻzgaradi.
Absolyut enkoderda
Yoʻlakchalar hech qachon mutlaqo bir vaqtda almashmaydi, Grey kodi esa oʻtishda notoʻgʻri qiymat oʻqilishini istisno qiladi
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 12 · Manba: Bolton. Mechatronics, 2-bob
Notes: ⊕ — istisno qiluvchi YOKI amali, eng katta razryad oʻzgarmaydi. Xatolarni aniqlash uchun xabarga ortiqcha razryadlar qoʻshiladi: eng oddiysi juftlik biti, sanoat shinalarida (masalan, robot boʻgʻinlari kontrollerlarini bogʻlovchi CAN shinasida) sikl boʻyicha ortiqcha kod — CRC qoʻllanadi. Ortiqchalik entropiya nuqtai nazaridan keraksiz, lekin uzatish ishonchliligi uchun ataylab kiritiladi.

## Slide 13: Datchik — axborot kanali
I QISM XULOSASI
Aniqlik → bit
Nisbiy aniqlik va shovqin bitta oʻlchashdagi axborotni belgilaydi
Tezlik → Kotelnikov
Diskretlash chastotasi signal spektrining yuqori chegarasidan kamida ikki marta katta
Ishonchlilik → kod
Grey kodi va ortiqcha kodlar axborotni xatosiz oʻqish va uzatishni taʼminlaydi
ARO razryadi va diskretlash chastotasi datchikning aniqligi, shovqini va tezligiga mos tanlanadi.
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 13
Notes: Birinchi qismni yakunlaymiz. Endi ikkinchi qismga — bu axborotni oladigan qurilmalar oʻrnatiladigan mexatron modullar va robotlarning turlariga oʻtamiz.

## Slide 14: Integratsiya darajasi boʻyicha uch tur
MEXATRON MODULLAR
1-DARAJA
Harakat moduli
Dvigatel + mexanik uzatma (reduktor, vintli uzatma)
Misol: motor-reduktor
+ datchiklar
2-DARAJA
Mexatron harakat moduli
+ enkoder, rezolver, tok va harorat datchiklari
Misol: enkoderli servodvigatel
+ boshqaruv
3-DARAJA
Intellektual mexatron modul
+ kontroller, drayver, tarmoq interfeysi
Misol: kobot boʻgʻini moduli
Kobot boʻgʻini: dvigatel, toʻlqinli reduktor, ikki enkoder (dvigatel va chiqish valida), moment datchigi, tormoz va drayver — bitta korpusda.
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 14 · Tasnif: Yu. V. Podurayev
Notes: Bu tasnif rus mexatronika maktabida (Yu. V. Podurayev) qabul qilingan. Intellektual mexatron modul yuqori darajadagi tizimdan buyruq olib, harakatni mustaqil boshqaradi va oʻz holati haqida axborot uzatadi. Integratsiya darajasi oshgan sari oʻlcham va kabellar soni kamayadi, ishonchlilik va aniqlik ortadi, robotni yigʻish va sozlash soddalashadi.

## Slide 15: Aylanma va chiziqli modullar
MEXATRON MODULLAR
Modul | Tarkibi va informatsion qurilmalari | Qoʻllanilishi
Servodvigatel | Sinxron dvigatel, enkoder yoki rezolver, harorat datchigi | Dastgoh va robot yuritmalari
Motor-reduktor | Dvigatel va reduktor; ixtiyoriy enkoder | Konveyerlar, mobil robotlar
Robot boʻgʻini moduli | Toʻlqinli reduktor, ikki enkoder, moment datchigi, tormoz, drayver | Kollaborativ va servis robotlari
Chiziqli modul | Sharikli vintli yoki tasmali uzatma, enkoder, chegara datchiklari | Dekart robotlari, 3D printerlar
Chiziqli dvigatel | Uzatmasiz dvigatel, chiziqli optik yoki magnit shkala | Yuqori tezlikli aniq pozitsiyalash
Motor-gʻildirak | Gʻildirak ichidagi dvigatel, Xoll datchiklari, enkoder | Mobil robotlar, elektr transport
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 15
Notes: Harakat turi boʻyicha mexatron modullar aylanma va chiziqli turlarga boʻlinadi. Jadvaldagi har bir modulda informatsion qurilma bor: aylanma modullarda burchak datchiklari (enkoder, rezolver, Xoll datchiklari), chiziqli modullarda chiziqli shkalalar va chegara datchiklari.

## Slide 16: Qoʻllanish sohasi boʻyicha
ROBOTLAR TASNIFI
ISO 8373
Sanoat robotlari
Avtomatik boshqariladigan, qayta dasturlanadigan, koʻp maqsadli, uch va undan ortiq oʻqli manipulyator
Payvandlash, boʻyash, yigʻish, yuklash, qadoqlash
ISO 8373
Servis robotlari
Sanoat avtomatlashtirishidan tashqari sohalarda inson yoki uskuna uchun foydali ish bajaradi
Professional: tibbiyot, logistika, qishloq xoʻjaligi. Maishiy: changyutgich robotlar
ALOHIDA GURUH
Maxsus robotlar
Ekstremal sharoitlarda ishlaydigan robotlar
Kosmik, suv osti, harbiy, avariya-qutqaruv, yadro energetikasi
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 16
Notes: ISO 8373 standarti robotlarni sanoat va servis robotlariga ajratadi. Servis robotlari professional va maishiy turlarga boʻlinadi. Maxsus robotlar ekstremal sharoitlar uchun alohida guruh sifatida koʻriladi; ularning informatsion tizimlariga radiatsiya, bosim, harorat kabi qoʻshimcha talablar qoʻyiladi.

## Slide 17: Boshqarish usuli va avtonomlik darajasi boʻyicha
ROBOTLAR TASNIFI
Avlodlar boʻyicha: dasturiy, adaptiv va intellektual robotlar. Inson ishtiroki boʻyicha:
Teleoperatsion
Operator harakatni real vaqtda boshqaradi; robot unga tasvir va kuch haqida axborot qaytaradi
Jarrohlik robotlari, suv osti apparatlari
Yarim avtonom
Operator umumiy topshiriq beradi, oddiy harakatlarni robot oʻzi bajaradi
Ombor robotlari, inspeksiya robotlari
Avtonom
Topshiriqni inson aralashuvisiz, oʻz datchiklari axboroti asosida bajaradi
Avtonom avtomobil, AMR, dron
Inson ishtiroki kamayadi
Informatsion tizimga talab ortadi
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 17
Notes: Oldingi maʼruzada koʻrilgan robotlar avlodlariga mos ravishda dasturiy, adaptiv va intellektual robotlar farqlanadi. Avtonomlik darajasi qanchalik yuqori boʻlsa, robotning informatsion tizimiga qoʻyiladigan talablar shunchalik ortadi: teleoperatsion robotda qarorni inson qabul qiladi, avtonom robotda esa barcha qarorlar datchiklar axborotiga asoslanadi.

## Slide 18: Harakatlanish usuli boʻyicha
ROBOTLAR TASNIFI
STATSIONAR
Manipulyatorlar
Asosi qoʻzgʻalmas; ishchi zona robot oʻlchamlari bilan cheklangan
Mobil platformaga oʻrnatilsa — mobil manipulyator
MOBIL ROBOTLAR
Gʻildirakli
AGV, AMR, avtonom avtomobillar
Tirtilli
Notekis joylar: qutqaruv, harbiy robotlar
Yuruvchi
Gumanoid va toʻrt oyoqli; muvozanat uchun murakkab datchiklar
Uchuvchi
Uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar)
Suzuvchi
Suv usti va suv osti robotlari
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 18
Notes: Gʻildirakli robotlar eng keng tarqalgan. Yuruvchi robotlar murakkab relyefda yuqori oʻtuvchanlikka ega, lekin muvozanatni saqlash uchun IMU, oyoq kuch datchiklari va boʻgʻin enkoderlaridan iborat murakkab informatsion tizim talab qiladi. Mobil robotlarning barchasi oʻz joylashuvini aniqlashi kerak — bu lokatsion va navigatsion datchiklarni zarur qiladi.

## Slide 19: Erkinlik darajalari soni
MANIPULYATORLAR
Somov — Malishev formulasi
W = 6n − 5p₅ − 4p₄ − 3p₃ − 2p₂ − p₁
n — harakatlanuvchi zvenolar soni, pₖ — k-sinf kinematik juftlar soni
Robotlarda asosan 5-sinf juftlar: aylanma (R) va ilgarilanma (P) boʻgʻinlar
MISOL: 6 TA AYLANMA BOʻGʻIN
n = 6, p₅ = 6 → W = 36 − 30 = 6
6
erkinlik darajasi — fazoda jismning holati va yoʻnalishini toʻliq belgilash uchun
3 ta siljish + 3 ta burilish
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 19
Notes: k — kinematik juftning harakatga qoʻyadigan cheklovlar soni. Ketma-ket manipulyatorlarning aksariyatida dastlabki uchta boʻgʻin ishchi organning pozitsiyasini, oxirgi boʻgʻinlar — bilak — uning yoʻnalishini belgilaydi. Shuning uchun manipulyatorlar dastlabki uchta boʻgʻin turi boʻyicha tasniflanadi — keyingi slayd.

## Slide 20: Kinematik tuzilish boʻyicha turlar
MANIPULYATORLAR
Turi | Boʻgʻinlar | Ishchi zona | Xususiyatlari va qoʻllanilishi
Dekart (portal) | PPP | Parallelepiped | Bikr, juda katta boʻlishi mumkin, teskari kinematika oddiy; portal tizimlari, 3D chop etish
Silindrik | RPP | Silindr | Vertikal siljish va radial chiqish; yuklash-tushirish
Sferik | RRP | Sfera qismi | Tirsak oʻrnida teleskopik boʻgʻin
SCARA | RRP (+R) | Silindr qismi | Boʻgʻinlar yuk ogʻirligini koʻtarmaydi, juda tez; tekislikdagi yigʻish
Burchakli (antropomorf) | RRR | Sfera qismi | Ishchi zonaga kam xalaqit beradi, tor joylarga kiradi; eng universal
Parallel (delta) | Yopiq zanjir | Kichik, gumbazsimon | Yuqori bikrlik va tezlik; oziq-ovqat va farmatsevtikada saralash
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 20 · Manba: Craig. Introduction to Robotics, 8.3-boʻlim
Notes: Manipulyatorlar dastlabki uchta (pozitsiyalovchi) boʻgʻin turi boʻyicha tasniflanadi; R — aylanma, P — ilgarilanma boʻgʻin. Aylanma boʻgʻinlarda burchak datchiklari (enkoder, rezolver), ilgarilanma boʻgʻinlarda chiziqli siljish datchiklari qoʻllanadi. Craig boʻyicha Dekart robotining kamchiligi — barcha jihozlar robot ichida joylashishi kerak. Aylanma boʻgʻinli manipulyatorda burchak xatoligi ishchi organda zveno uzunligiga proporsional kattalashadi, shuning uchun bunday robotlarga aniqroq burchak datchiklari kerak.

## Slide 21: Robot turlari va ularning datchiklari
ROBOTLAR VA DATCHIKLAR
Robot turi | Ichki holat datchiklari | Tashqi muhit datchiklari
Sanoat manipulyatori | Boʻgʻin enkoderlari, chegara datchiklari, dvigatel toki | Kuch-moment datchigi, kamera, yorugʻlik pardalari
Kollaborativ robot | Ikki tomonlama enkoderlar, boʻgʻin moment datchiklari | Yaqinlik datchiklari, kamera, taktil qoplama
AGV / AMR | Gʻildirak enkoderlari (odometriya), IMU | LiDAR, ultratovush datchiklari, kamera
Dron | IMU, magnitometr, barometr | GNSS, kamera, masofa oʻlchagich
Avtonom avtomobil | Gʻildirak tezligi datchiklari, IMU, rul burchagi datchigi | Kameralar, radarlar, LiDAR, ultratovush, GNSS
Yuruvchi robot | Boʻgʻin enkoderlari, IMU, oyoq kuch datchiklari | Chuqurlik kameralari, LiDAR
Ichki datchiklar hamma robotda bor; tashqi datchiklar tarkibi muhit qanchalik oʻzgaruvchanligiga bogʻliq.
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 21
Notes: Robot qanchalik avtonom va muhit qanchalik oʻzgaruvchan boʻlsa, uning tashqi muhit datchiklari majmuasi shunchalik murakkab boʻladi. Sanoat manipulyatori tartibli ish joyida ishlaydi va asosan ichki datchiklarga tayanadi; avtonom avtomobil esa ochiq va oʻzgaruvchan muhitda ishlaydi va turli fizik prinsipdagi datchiklar majmuasini talab qiladi.

## Slide 22: Axborot, modul va robot
XULOSA
Informatsiya nazariyasi
Datchikni miqdoriy baholash tili: bit, entropiya, SNR, oʻtkazish qobiliyati
Mexatron modullar
Harakat moduli → mexatron harakat moduli → intellektual modul
Robotlar
Soha, boshqarish, harakatlanish va kinematika boʻyicha tasnif
Robot qanchalik avtonom boʻlsa, uning informatsion qurilmalari majmuasi shunchalik murakkab boʻladi.
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 22
Notes: Datchik — axborot kanali; uning aniqligi va shovqini bitta oʻlchashda qancha axborot olish mumkinligini belgilaydi. Diskretlash chastotasi Kotelnikov teoremasi asosida, ARO razryadi datchikning nisbiy aniqligi va shovqiniga mos tanlanadi. Informatsion qurilmalarning modul ichiga kiritilishi aniqlik va ishonchlilikni oshiradi. Har bir turdagi robot oʻziga xos datchiklar majmuasini talab qiladi.

## Slide 23: Nazorat savollari
YAKUN
Axborot, xabar va signal tushunchalarini taʼriflang.
Shennon boʻyicha axborot uzatish tizimini robotga qoʻllang.
Xartli va Shennon formulalari qanday farqlanadi?
0…360°, ± 0,1° datchik qancha axborot beradi? Necha razryadli ARO kerak?
SNR va kanal oʻtkazish qobiliyati qanday bogʻlangan?
Kotelnikov teoremasi va chastota almashinuvini tushuntiring.
ARO razryadi, kvantlash qadami va shovqini bogʻliqligini yozing.
Absolyut enkoderda nima uchun Grey kodi qoʻllanadi?
Mexatron modullarning uch darajasini farqlang.
ISO 8373 boʻyicha sanoat va servis robotlarini taʼriflang.
Manipulyatorlarning kinematik turlarini taqqoslang.
AMR va sanoat manipulyatori datchiklari nega farq qiladi?
Maʼruza №2 · Informatsiya nazariyasi. Mexatron modullar va robotlar · 23 · Adabiyot: Bolton; Regtien, Dertien; Bishop (ed.); Craig; Podurayev
Notes: 4-savol javobi (oʻqituvchi uchun): farqlanadigan holatlar soni 360 / 0,2 = 1800, I = log₂ 1800 ≈ 10,8 bit, demak kamida 11 razryadli ARO kerak.